## Slide 1: СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ TL(C) IP54 ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Конструкция
Корпус -сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской
Оптическая система – опал, призма, микропризма, темперированное стекло
Источник питания (драйвер) - VS, Helvar, Philips
Светодиоды (LED) - Nichia, Samsung или аналогичные
Цветовая температура светодиодов -4000 K
Индекс цветопередачи CRI >80
Степень защиты оптической системы IP54
Класс защиты I
www.technoluxtm.ru
НОВИНКИ 2016 г.
Область применения
Для чистых помещений,
Медицинских учреждений,
В зоне приготовления пищи
Светильники с повышенной степенью защиты от попадания пыли и влаги.
Установка
Встраиваемый, накладной, подвесной, Грильято
Аварийный блок питания - опция
* В связи с постоянным процессом улучшения технических характеристик , актуальные параметры светильников необходимо уточнять на сайте www.technoluxtm.ru
Тип установки | Наименование | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, лм | Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм
Встраиваемые | TLC02 IP54 GT | 19 | 1850 | 597x297x50
 | TLC03 IP54 GT | 29 | 2800 | 597x597x50
 | TLC04 IP54 GT | 38 | 3750 | 
 | TLC06 IP54 GT | 38 | 3750 | 1197x297x50
 | TLC08 IP54 GT | 76 | 7500 | 
Накладной/Подвесной/Грильято | TL/TLGR03 IP54 GT | 29 | 2800 | 587x587x50
 | TL/TLGR04 IP54 GT | 38 | 3750 | 
Накладной/Подвесной | TL02 IP54 GT | 19 | 1850 | 597x297x50
 | TL05 IP54 GT | 29 | 2800 | 1070x297x50
 | TL06 IP54 GT | 38 | 3750 | 
 | TL07 IP54 GT | 57 | 5600 | 
 | TL08 IP54 GT | 76 | 7500 | 
 | TL09 IP54 GT | 21 | 2100 | 1255х155х50
 | TL10 IP54 GT | 43 | 4200 | 
 | TL11 IP54 GT | 57 | 5550 | 1580x297x50
 | TL12 IP54 GT | 86 | 8300 | 

## Slide 2
Комплект для подвеса
Арт. 01839
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Угловой элемент подвеса
Арт. 018322
Кронштейн для бокового крепления светильников TL IP54